ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ № 87474765, 87468839, 87468323, 87471189.

к ГОСТ 12.4.280-2014  «Одежда специальная для защиты от общих производственных  загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

ТР ТС 019/2011

87474765 Костюм женский Весна-2 СОП NEW (тк.Смесовая,210) п/к, бордовый/серый

87468839 Костюм женский Весна-2 СОП NEW (тк.Смесовая,210) п/к, васильковый/серый

87468323 Костюм женский Весна-2 СОП NEW (тк.Смесовая,210) п/к, т.серый/красный

87471189 Костюм женский Весна-2 СОП NEW (тк.Смесовая,210) п/к, т.синий/васильковый

Согласовано:

Главный технолог: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Прибылова М.А.

Богатырева Е.А.

Рис.1. Эскиз Костюм женский Весна-2 СОП NEW (тк.Смесовая,210) п/к, бордовый/серый. Куртка вид спереди и сзади.

Рис.2. Эскиз Костюм женский Весна-2 СОП NEW (тк.Смесовая,210) п/к, бордовый/серый. Полукомбинезон вид спереди и сзади.

Рис.3. Эскиз Костюм женский Весна-2 СОП NEW (тк.Смесовая,210) п/к, васильковый/серый. Куртка вид спереди и сзади.

Рис.4. Эскиз Костюм женский Весна-2 СОП NEW (тк.Смесовая,210) п/к, васильковый/серый. Полукомбинезон вид спереди и сзади.

Рис.5. Эскиз Костюм женский Весна-2 СОП NEW (тк.Смесовая,210) п/к, т.серый/красный. Куртка вид спереди и сзади.

Рис.6. Эскиз Костюм женский Весна-2 СОП NEW (тк.Смесовая,210) п/к, т.серый/красный. Полукомбинезон вид спереди и сзади.

Рис.7. Эскиз Костюм женский Весна-2 СОП NEW (тк.Смесовая,210) п/к, т.синий/васильковый. Куртка вид спереди и сзади.

Рис.8. Эскиз Костюм женский Весна-2 СОП NEW (тк.Смесовая,210) п/к, т.синий/васильковый. Полукомбинезон вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

| Обхват груди типовой фигуры, см |
| --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |
| 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |

Описание внешнего вида модели

Костюм женский Весна-2 СОП NEW (тк.Смесовая,210) п/к,  предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

Куртка прямого силуэта, с центральной супатной застежкой, застегивающейся на 4 пуговицы, которая сверху закрывается ветрозащитной планкой и одну сквозную пуговицу в верхней части борта. На уровне пришивания пуговиц по борту расположены паты контрастного цвета.

Полочки и спинка с кокетками из отделочной ткани. По нижнему краю кокетки спинки и полочки настрочен СОП 50мм на 3 мм выше шва притачивания кокетки, образуя кант. Полочки с боковыми рельефами от кокетки через центр груди до низа изделия. Правая полочка с одним накладным верхним карманом, разделенным отделочной строчкой на основной карман и карман для ручек. В подгибку верхнего среза нагрудного кармана вставлена петля для бейджа из репсовой ленты. В нижней части полочек расположены два кармана, со входом в рельефах. С изнаночной стороны на левой мешковине кармана расположена этикетка ФИО.  В нижний край правого рельефа (ниже кармана) вставлена тканая этикетка-флажок «Факел».

Спинка по линии талии с внутренней кулиской с резинкой, для прилегания изделия по фигуре.

Рукава втачные, двухшовные. На уровне локтя настрочен усилитель.  Низ рукавов заканчивается горизонтальной шлицей и притачными манжетами, застёгивающимися на одну петлю и пуговицу.

Воротник втачной, отложной, с закрытым срезом.

В горловину вшивается вешалка из основной ткани и этикетка основная.

Низ куртки обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

В левый боковой шов куртки с изнаночной стороны вставляется запасной лоскут с запасной пуговицей.

Полукомбинезон прямого силуэта с боковой застёжкой на две петли и пуговицы в левом боковом шве.

Полукомбинезон (далее п/к) с притачной грудкой. На грудке настрочен накладной карман с клапаном, застегивающимся на две ленты «контакт». С изнаночной стороны грудки под карманом настрачивается этикетка ФИО.

Передние половинки полукомбинезона c наколенниками, с боковыми карманами с наклонным входом. Вход в карман ограничен закрепками.

Полукомбинезон с цельнокроеной спинкой. По спинке в области талии кулиса с внутренней резинкой, для прилегания по талии.

Низ полукомбинезона обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

Бретели регулируются при помощи пряжек-фастексов и внутренней резинки.

К нижнему срезу обтачки спинки крепится этикетка основная.

По передним и задним половинкам в области голени настрачивается СОП шириной 50мм.